## Slide 1
IoT
Les bases de l'éléctronique

## Slide 2: Circuit ouvert et fermé

## Slide 3: Résistance

## Slide 4: Code couleur
Dans le doute utiliser un multimètre en série en position résistance

## Slide 5: Montage en Série et Parallèle

## Slide 6: Montage en Série et Parallèle
Série
  La somme des tensions aux bornes des dipôles est égale à la tension aux bornes du générateur
  L'intensité est la même partout
Parallèle
  La somme des intensités aux bornes des branches en parallèle est égale à l'intensité aux bornes du générateur
  La tension est la même dans toutes les branches

## Slide 7: Loi d'Ohm

## Slide 8: Effet Joule

## Slide 9
AC = Alternative Current
DC = Direct Current
LA tension efficace en AC est la surface (l'intégrale) de la sinusoide
  Umax = 325V

## Slide 10: Diode
Semi-conducteur
  Ne laisse passer le courant que dans un sens
  Chute de tension d'environ 0.7v à basse tension

## Slide 11: Pont de diode

## Slide 12: Led
Diode Electroluminescente
  Light Emitting Diode
  C'est une diode !
La Led est une diode qui émet de la lumière
  Tension de fonctionnement de ~2v (red) ou ~3v (blue)
  Ne fonctionne pas en 5v
  Nécessite une résistance

## Slide 13: Condensateur
Le condensateur stocke le courant
  Le restitue s'il n'est plus alimenté

## Slide 14: Transformateur

## Slide 15: Alimentation linéaire
Convertit l'alternatif en continue redressé
Pour un transfo 230V -> 5V
  Bobine ratio 230 / 6.4
  Chute de tension de 2 * 0.7v

## Slide 16: Alimentation linéaire
Transformateur + Pont de Graetz
Peu performant
  Effet joule élevé
Lourd
Chère
  Beaucoup de Cuivre
En cas de défaillance peu injecter du 230V

## Slide 17: Alimentation à découpage
Pour découper la tension, on n'utilise rien d'autre qu'un interrupteur qui va s'ouvrir et se fermer très rapidement.
  Cet interrupteur électronique est un transistor MOSFET que l'on pilotera tout simplement en ouverture et en fermeture, entre 20KHz et 500KHz
  Puis la tension est lissée

## Slide 18: Diviseur de tension
Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diminuer une tension d'entrée
  Utilisé pour passer de 5v à 3.3v

## Slide 19: Transistor
Un transistor est un semi conducteur
  Il en existe plusieurs familles NPN, PNP, …
Il agit comme un interrupteur électrique
  Sur un NPN
  Par défaut il est ouvert
  Si C = HIGH ET B = HIGH => E = HIGH
  Si C = ANY ET B = LOW => E = LOW
  C'est une porte logique AND

## Slide 20: Transistor
Un transistor est un semi conducteur
  Il en existe plusieurs familles NPN, PNP, …
Il agit comme un interrupteur électrique
  Sur un NPN
  Si C = HIGH ET B = HIGH => E = HIGH
  Si C = ANY ET B = LOW => E = LOW

## Slide 21: Transistor
Sur un PNP
  B = LOW et C = HIGH => E = HIGH
  B = HIGH et C = LOW => E = LOW
  C'est une porte logique NOT
  Le OR nécessite 2 transistors
  Le XOR nécessite 3 transistors
Les transistors sont généralement en 5V
  Le seuil de déclenchement est généralement vers 2.5V
  Principe du semi-conducteur
  Autour de 2.5v
  Il se passe des choses peu prédictibles

## Slide 22: Courant de fuite
La masse, dans un circuit électrique, est la branche de référence des potentiels électriques = 0v (idéal)
Le courant de fuite est un courant qui s'écoule à travers un chemin non prévu
  Les dispositifs tels que des transistors ou des diodes laissent passer une petite quantité de courant électrique même quand ils sont en position fermée
  Nécessité d'avoir plus de courant que prévu
  Pour un circuit 5v il faut au minimum 5.1v voir 6v à 12v
  La somme des courants de fuite doit être << 30ma

## Slide 23: Protections thermiques
Les Arduinos et autres boards ont des protections thermiques
  Afin d'éviter les courts circuits et les sur intensités
USB
  200mA
Alimentation
  500mA
Pins
  20mA

## Slide 24: Régulateur de tension
Transforme du 6v à 9v en 5v
  Permet d'avoir une puissance + forte
  Utilisé par l'entrée VIN de l'Arduino
  Chauffe beaucoup
  Fragile si la puissance est proche du seuil max
  Le régulateur de l'Arduino est tout petit !
  Supporte mal la surchauffe
  Utilisation d'une alimentation externe

## Slide 25: Multimètre
La position est le test de continuité
  Il mesure la résistance nulle (continuité)
  Très utile
  En électronique on travail en courant continue en position calibre 20
  Un oscilloscope peut être utilise pour les signaux liés aux horloges

## Slide 26: Breadboard

## Slide 27: Le but