## Slide 1
IoT
Bus

## Slide 2: Limitations des ports
Un port numérique ne sait envoyé que des 1 et 0
Un port analogique est limité par sa taille
  10 ou 12 bits
Un seul périphérique par port physique

## Slide 3: Bus
Un bus informatique est un dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique
  Par l'intermédiaire d'une voie de transmission commune, dans lequel les composants ne prennent aucune part à la transmission des données entre les autres participants

## Slide 4: Historique
Proposé par Apple dans l'Apple // en 1977
Popularisé par IBM PC en 1981
  Bus ISA 8 bits
Evolutions
  ISA 16 bits
  PCI
  AGP
  …
Un périphérique est identifié par son adresse sur le bus

## Slide 5: Bus I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique
  Conçu par Philips pour les applications de domotique et d’électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d’un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, …

## Slide 6: Librairie
Les librairies Arduino permettent d'avoir des extension C++ par des librairies
  Se télécharge via Arduino Studio
  Ou se dezippe dans le répertoire libraries
  import obligatoire
Gestion de l'I2C
  Librairie Wire

## Slide 7: Ajouter une librairie
Par le studio

## Slide 8: Wire
Librairie Arduino pour la gestion de l'I2C
Permet d'adresser un périphérique par son adresse I2C sur 8 bits
  Permet d'avoir 127 périphériques
  On est limité physiquement par le microcontrôleur
#include <wire.h>
Permet d'accéder au
  SDA : les data
  SCL : l'horloge du bus
Le script I2C scanner permet de retrouver les adresses des périphériques

## Slide 9: Wire
Programmer Wire est difficile
  Dépend complètement du périphérique
Exemple
  Code du BME280 : https://github.com/Seeed-Studio/Grove_BME280/blob/master/Seeed_BME280.cpp
La plupart des périphériques I2C sont fournis avec un driver sous la forme d'une librairie

## Slide 10: Protocole I2C

## Slide 11: I2C
Sur l'Arduino UNO
  1 seul port suffit
  A4 = SDL
  A5 = SCL
  Il est possible de brancher tous les périphériques I2C sur le même port I2C Arduino
Sur Lotus
  2 Ports I2C

## Slide 12: Capteur de pression I2C
BM280 est un capteur de pression I2C
  Librairie Seeed_BME280, inclut Wire

## Slide 13: Branchement

## Slide 14: Ecran LCD
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(0, 0, 255);
lcd.print("Hello World!");

## Slide 15: Branchement I2C

## Slide 16: Branchement sur le bus
Il est possible de brancher plusieurs périphériques sur le bus

## Slide 17: Branchement

## Slide 18: SPI
Bus SPI
  Il s'agit d'un bus maître esclave en série
  Toutes les communications passent par le périphérique maitre
  SCLK : Serial Clock (généré par le maitre)
  MOSI : Master Output Slave Input (généré par le maitre)
  MISO : Master Input, Slave Output (généré par l'esclave)
  SS : Slave Select, Actif à l'état bas (généré par le maître)
Utilisé par Serial et Bluetooth

## Slide 19: SPI
Sur les ports UART
Sur les ports 10 à 13
Sur le connecteur ISP

## Slide 20: Autres bus
D'autres bus peuvent être utilisés
ADC
  Analogic Digital Converter
  Convertisseur analogique numérique
  Utilisé par le module Wifi (natif dans ESP32)
DAC
  Digital Analogic Converter
  Utilisé sur les cartes son (natif dans ESP32)
CAN
  Controller Area Network
  Industriel (Bosh)

## Slide 21: Serial