## Slide 1
IoT
Chapitre 13
Arduino avancé

## Slide 2: Limites d'intensité
Les microcontrôleurs sont limités en puissance
  USB limité à 500mA en 5V soit 2.5W
  dont 200mA pour tous les pins
  Alimentation VIN limité à 1A en 5V soit 5W
  dont 500mA pour tous les pins
  Chaque pin est limité à 20mA
Pour alimenter plus que les limittes il faut un relais de puissance par transistor NPN

## Slide 3: Basse tension
Pour la basse tension et des intensités > 0.2A
Utiliser des transistor NPN avec une alimentation VIN
  Pour des puissances > 2.5W ne pas utiliser VIN mais une alimentation externe

## Slide 4: ULN
Si vous avez besoins de plusieurs transistors
  Par exemple pour gérer 8 leds
  Des tensions > 5v ou des leds > 20mA
Un ULN est un ensemble de transistor NPN
Par exemple pour une alimentation 12V
  Sorties digitales sur pins 1 à 8
  GND sur GND
  12V sur pin 10
  5v sur 5 => LOW sur 14 (OUT5)
  5v sur 6 => HIGH sur 13 (OUT6)
  Seuil de déclenchement entre 2v et 3v

## Slide 5: Relais de puissance
Les micro-contrôleurs ne peuvent pas gérer > 5v
Pour le 220v il faut un relais de puissance
  Fonctionnement simple en digital
  Nécessite du 5v

## Slide 6: Emulation
Certains processeurs 8 bits ne sont plus fabriqués
Emulation totale par microcontrôleur
  C'est plus qu'une émulation
  Les circuits TTL sont entièrement reprogrammés en C
  Rapide et fiable
  Z80, Intel 8080, MOS 6502, …