## Slide 1
IoT
Bus

## Slide 2: Protocole DHT
DHT
  Très peu chère
  Protocole propriétaire sans horloge
  Utilise 1 seul pin digital (30 bits à chaque requête)
  De ce fait il est très lent (1 secondes)
  Bibliothèque DHT incluse par défaut
  Ici le DHT11
  import dth
  dht11 = capteur = dht.DHT11(Pin(17))
  capteur.measure()
  capteur.temperature() et humindity

## Slide 3: DHT11
Attention au branchement 3.3v et au sens
  J'en ai grillé 1 facilement

## Slide 4: Librairies
Micropython est livré avec un certain nombre de module
  Par exemple DHT
Il est possible d'en rajouter à volonté
  Fichier *.py
  Copier coller à la racine de l'ESP32
  import nom_module.py
  Dans la limite de la RAM
De nombreux modules existent
  https://github.com/mcauser/awesome-micropython

## Slide 5: Limitations des ports
Un port numérique ne sait envoyé que des 1 et 0
Un port analogique est limité par sa taille
  12 bits
Un seul périphérique par port physique
Très utilisé sur ESP32

## Slide 6: Bus
Un bus informatique est un dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique
  Par l'intermédiaire d'une voie de transmission commune, dans lequel les composants ne prennent aucune part à la transmission des données entre les autres participants

## Slide 7: Historique
Proposé par Apple dans l'Apple // en 1977
Popularisé par IBM PC en 1981
  Bus ISA 8 bits
Evolutions
  ISA 16 bits
  PCI
  AGP
  …
Un périphérique est identifié par son adresse sur le bus

## Slide 8: Bus I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique
  Conçu par Philips pour les applications de domotique et d’électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d’un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, …
Natif dans Micropython
  machine.I2C

## Slide 9: I2C
Programmer du I2C est difficile
  Dépend complètement du périphérique
Exemple
  Code du BME280 : https://github.com/robert-hh/BME280/blob/master/bme280_float.py
  La plupart des périphériques I2C sont fournis avec un driver

## Slide 10: I2C
Sur ESP32 il y a 1 bus I2C
  21 = SDA
  22 = SCL
  Il est possible de brancher tous les périphériques I2C sur le même port I2C
machine.I2C
Il est possible d'émuler de l'I2C sur tus les ports en sortie
  Remplacer machine.I2C par machine.SoftI2C

## Slide 11: Protocole I2C

## Slide 12: Capteur de pression I2C
BM280 est un capteur de pression I2C
  BME280_float.py
  A sauver sur ESP32 avec Save As

## Slide 13: Branchement

## Slide 14: Ecran LCD
2 types
Grove RGB Backlight
  import i2c_lcd
  3 fichiers à mettre ESP32
  i2c_lcd*.py
  Bug sur i2c_lcd_backlight j'ai mis 21 et 22 en dur
1602
  import i2c_lcd1602

## Slide 15: Branchement sur le bus
Il est possible de brancher plusieurs périphériques sur le bus

## Slide 16: Branchement

## Slide 17: Ecran OLED
Ecran OLED SSD1306 0.98 inch
  3.3V uniquement

## Slide 18: SPI
Bus SPI
  Il s'agit d'un bus maître esclave en série
  Toutes les communications passent par le périphérique maitre
  SCLK : Serial Clock (généré par le maitre)
  MOSI : Master Output Slave Input (généré par le maitre)
  MISO : Master Input, Slave Output (généré par l'esclave)
  SS : Slave Select, Actif à l'état bas (généré par le maître)
Utilisé par Serial et Bluetooth

## Slide 19: SPI
Sur les ports UART
Sur les ports 10 à 13
Sur le connecteur ISP

## Slide 20: Oled
L'écran oled peut également être programmé sur SPI

## Slide 21: Autres bus
D'autres bus peuvent être utilisés
ADC
  Analogic Digital Converter
  Convertisseur analogique numérique
  Utilisé par le module Wifi (natif dans ESP32)
DAC
  Digital Analogic Converter
  Utilisé sur les cartes son (natif dans ESP32)
CAN
  Controller Area Network
  Industriel (Bosh)