## Slide 1
IoT
Chapitre 4
C++

## Slide 2: C++
C++ est un langage de programmation orienté objet
Arduino est compatible C++ 11 et GCC

## Slide 3: Arduino Studio
IDE Arduino

## Slide 4: Arduino Studio
Présentation de l'outil
Menu Tools
Mon premier programme

## Slide 5: setup() et loop()
setup() est la première fonction appelée lors du démarrage de l'Arduino
loop() est appelé en boucle après setup()

## Slide 6: Hello World!
Mon premier programme
Permet de communiquer dans un premier temps avec Arduino Studio par le port série
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello World!")

## Slide 7: Blink
Le premier exemple

## Slide 8: pinMode()
pinMode() permet de définir un port numérique
  pinMode(8, OUTPUT)
  pinMode(7, INPUT)
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)

## Slide 9: digitalRead et digitalRead
digitalWrite(8, HIGH)
  Envoie 5V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 1)
digitalWrite(8, LOW)
  Envoie 0V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 0)
boolean val = digitalRead(8)
  Lit la valeur du port numérique 8

## Slide 10: delay()
delay() permet d'effectuer une pause en miliseconde
delay(1000)
  Pause de 1s
  Quasi obligatoire dans un loop

## Slide 11: Grove
Permet de se passer de carte d'essai ou de soudure

## Slide 12: Bouton poussoir
Permet d'avoir une entrée numérique

## Slide 13: Lecture Analogique
Les port analogiques permettent de lire et écrire dans un range [0..5]v convertit en 8 bits
  0v => 0, 5v => 255, 2.5v => 127
Le problème de la conversion se pose alors
  Les capteurs ont souvent une conversion linéaire
AnalogRead(A0)
  Lit une donnée analogique sur le pin analogique 0
AnalogWrite(A1)
  Ecritune donnée analogique sur le pin analogique 1

## Slide 14: Le capteur de température
Convertit une température entre 0 et 5V
  int a = analogRead(pinTempSensor);
  Serial.print("Analog =");
Pour convertir la tension en température (K°) une conversion linéaire est disponible
  float R = 1023.0/a-1.0;
  R = R0*R;
  float kelvin= 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)
Pour convertir en d° il suffit de retrancher 273.15

## Slide 15: Fading sur Led
Les LED peuvent être branchées sur une sortie analogique
  Un sortie à 2.5V permet d'avoir une luminosité à 50%
Exemple
  val = analogRead(analogPin);
  analogWrite(ledPin, val );
  Permet d'adapter l'intensité de la LED à la température

## Slide 16: Boucle for
La boucle for permet de boucler sur des valeurs
Exemple le fading led
  void loop() { for(i = 0; i < 255; i++) { analogWrite(LED, i); delay(10); } for(i = 255; i > 0; i--) { analogWrite(LED, i); delay(10); } }

## Slide 17: Bus I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique
  Conçu par Philips pour les applications de domotique et d’électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d’un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, …

## Slide 18: Librairie
Les librairies Arduin permettent d'avoir des extension C++ par des librairies
  Se télécharge via Arduino Studio
  Ou se dezippe dans le répertoire libraries
  import obligatoire
Gestion de l'I2C
  Librairie Wire

## Slide 19: Capteur de pression I2C
BM280 est un capteur de pression I2C
  Librairie Grove_BME280, inclut Wire

## Slide 20: Ecran LCD
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(0, 0, 255);
lcd.print("Hello World!");