## Slide 1
Industrialisation
ESPTool

## Slide 2: ESPTool
C'est l'outil pour gérer un ESP32 en ligne de commande
Installation
  pip install esptools
Flash Python
  python -m esptool --chip esp32 --port COM3 write_flash -z 0x1000 esp32-20190113-v1.9.4-779-g5064df207.bin

## Slide 3: Industrialiser l'ESP32
Dumper l'ESP32
  python –m esptool.py -p COM5 -b 460800 read-flash 0 ALL file.bin
Flasher
  esptool.py -p COM5 write-flash 0x1000 file.bin
  0x1000 = adresse du bootloader
  --encrypt = crypte le .bin
Effacer
  python –m esptool.py erase-flash

## Slide 4: REPL via Putty
Appuyer sur CONTROL+D pour lancer REPL

## Slide 5: AMPY
Permet de dialoguer avec REPL
pip install adafruit-ampy
python -m ampy.cli --port COM6 --help
python -m ampy.cli --port COM6 ls

## Slide 6: boot.py
Fichier startup de l'ESP32
WebREPL permet d'avoir un serveur Web REPL
Permet de démarrer n'import quel programme automatiquement par un simple import

## Slide 7: Grove
Grove permet d'avoir un prototype quasi utilisable sans soudure
  Courant sur Arduino
  Peu courant sur ESP32 mais existe

## Slide 8: Prototypage
Nous avons fait cela
Il faut ensuite prototype le montage avec le SoC est une board de protoypage à souder
Pour ensuite dessiner un PCB