## Slide 1
IoT
Chapitre 4
C++

## Slide 2: C++
C++ est un langage de programmation orienté objet
Arduino est compatible C++ 11 et GCC
C++ 16 bits
  Convertit en 8 bits
  int € [-32 767 .. 32768]
  uint < 65536

## Slide 3: Arduino Studio
IDE Arduino

## Slide 4: Arduino Studio
Présentation de l'outil
Principe de la compilation

## Slide 5: Outils
Permet de débugger l'application
Moniteur série
Port
Type de carte
Téléversage

## Slide 6: Hello World!
Mon premier programme
Permet de communiquer dans un premier temps avec Arduino Studio par le port série
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello World!")

## Slide 7: setup() et loop()
setup() est la première fonction appelée lors du démarrage de l'Arduino
loop() est appelé en boucle après setup()

## Slide 8: Loop
La fonction loop() est exécuté une infinité de fois
  setup()
  loop()
  loop() … loop()
L'intelligence du code se trouve dans cette fonction
  Attention c'est très rapide, nécessité d'un delay

## Slide 9: delay()
delay() permet d'effectuer une pause en milliseconde
delay(1000)
  Pause de 1s
  Quasi obligatoire dans un loop

## Slide 10: Blink
Le premier exemple

## Slide 11: pinMode()
pinMode() permet de définir un port
  pinMode(8, OUTPUT)
  pinMode(7, INPUT)
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)

## Slide 12: digitalRead et digitalWrite
digitalWrite(8, HIGH)
  Envoie 5V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 1)
digitalWrite(8, LOW)
  Envoie 0V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 0)
boolean val = digitalRead(8)
  Lit la valeur du port numérique 8

## Slide 13: Grove
Permet de se passer de carte d'essai ou de soudure

## Slide 14: Bouton poussoir
Permet d'avoir une entrée numérique

## Slide 15: Lecture Analogique
Les port analogiques permettent de lire et écrire dans un range 16 bits
  Par exemple le potentiomètre est sur 10 bits
  0 => 0°, 1023 => 300°, 512 => 150°
Le problème de la conversion se pose alors
  Les capteurs ont souvent une conversion linéaire
  Par exemple la température est sur 9 bits
AnalogRead(A0)
  Lit une donnée analogique sur le pin analogique 0
AnalogWrite(A1)
  Ecrit une donnée analogique sur le pin analogique 1

## Slide 16: Le capteur de température
Convertit une température entre 0 et 5V
  int a = analogRead(pinTempSensor);
  Serial.print("Analog =");
Pour convertir la tension en température (K°) une conversion linéaire est disponible
  float R = 1023.0/a-1.0;
  R = R0*R;
  float kelvin= 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)
Pour convertir en d° il suffit de retrancher 273.15

## Slide 17: Fading sur Led
Les LED peuvent être branchées sur une sortie analogique
  Un sortie à 2.5V permet d'avoir une luminosité à 50%
Exemple
  val = analogRead(analogPin);
  analogWrite(ledPin, val );
  Permet d'adapter l'intensité de la LED à la température

## Slide 18: Boucle for
La boucle for permet de boucler sur des valeurs
Exemple le fading led
  void loop() { for(i = 0; i < 255; i++) { analogWrite(LED, i); delay(10); } for(i = 255; i > 0; i--) { analogWrite(LED, i); delay(10); } }

## Slide 19: Bus I2C
I2C (Inter-Integrated Circuit) est un bus informatique qui a émergé de la « guerre des standards » lancée par les acteurs du monde électronique
  Conçu par Philips pour les applications de domotique et d’électronique domestique, il permet de relier facilement un microprocesseur et différents circuits, notamment ceux d’un téléviseur moderne : récepteur de la télécommande, réglages des amplificateurs basses fréquences, tuner, horloge, …

## Slide 20: Librairie
Les librairies Arduino permettent d'avoir des extension C++ par des librairies
  Se télécharge via Arduino Studio
  Ou se dezippe dans le répertoire libraries
  import obligatoire
Gestion de l'I2C
  Librairie Wire

## Slide 21: Capteur de pression I2C
BM280 est un capteur de pression I2C
  Librairie Grove_BME280, inclut Wire

## Slide 22: Ecran LCD
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(0, 0, 255);
lcd.print("Hello World!");