## Slide 1
IoT
Les communications filaires

## Slide 2: Les liaisons filaires
Les liaisons filaires sont encore très utilisées pour leur robustesse
USB
  Facile mais ne supporte pas la longueur
  Rapide (USB 3)
RS232
  Très fiable (contrôle de redondance)
  Lent et faible distance
Ethernet
  Très fiable et très rapide (Gbit/s)
  Nécessite une infrastructure IP

## Slide 3: La liaison série
La liaison série permet de transmettre des données par des ports numériques
  Nécessite une synchronisation précise
  baudrate
L'Arduino, l'ESP32 et le Raspberry possède une puce spécialisée dans la liaison série : L'UART

## Slide 4: UART
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Une trame UART est constituée des bits suivants :
  Constitution d'une trame UART
  un bit de start toujours à 0 : servant à la synchronisation du récepteur
  Données : la taille des données est comprise entre 5 et 9 bits. Bits envoyés du LSB (bit de poids faible) au MSB (bit de poids fort).
  Parité : Paire ou Impaire (optionnel)
  Fin : Un bit de stop, toujours à 1. La durée de celui-ci varie entre 1, 1.5 et 2 (A l'utilisateur de choisir).
  Le niveau logique de repos est le 1.

## Slide 5: ESP32 UART
Sur l'ESP32 l'UART0 est par défaut sur le port USB
  Peut être surcharger sur les I/O 1 (Tx) et 3 (Rx)
  Chip CP2102
La communication entre Thonny et le microcontrôleur passe par l'UART0
  Le flash
Il y a 3 UART
Les pins sont réassignables

## Slide 6: USB - REPL
En micropython il est impossible d'utiliser à la fois REPL et UART sur UART0
  Pour un PC il faut donc 2 connections USB
Il suffit d'utiliser REPL en redirigeant sur sys
  import select
  poll_object = select.poll()
  poll_object.register(sys.stdin,1)
  # Redirige l'USB vers l'entrée standard
  # Puis utiliser sys.stdin pour lire
  # sys.stdout ou print pour écrire

## Slide 7: Initialisation UART
import machine
uart0 = machine.UART(0, 9600)
  Créé l'UART0 sur les pins par défaut avec un baudrate = 9600bps
  Le baudrate max = 115200bps
uart1 = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=33, rx=32)
Paramètres supplémentaires
  bits = 7,8,9
  parity = None, 0 (even), 1 (odd)
  stop = stop bits 1 or 2

## Slide 8: UART Ecriture
uart.write("Hello\n")
  Ecrit de l'ASCII
uart.write(b'\x00ABC')
  Ecrit des octets

## Slide 9: UART Ecriture
uart.read()
  Lit un octet
uart.read(n)
  Lit n octets
uart.all()
  Retourne le nombre d'octet en attente, 0 si aucun
uart.readline()
  Lit une ligne jusqu'à \n, retournes une liste d'octets
decode()
  Convertit des octets en str

## Slide 10: Serial
Communication croisée
  RX avec TX
  TX avec RX
  Masse avec Masse

## Slide 11: USB TTL FT232RL
RX TX croisé sur TX2 RX2
Mettre le jumper en 3.3V
Relier la masse
Ne pas relier VCC

## Slide 12: Serial
L'USB est gardé pour communiquer avec le PC par UART0
  Communication par UART1

## Slide 13: Serial

## Slide 14: RS232
Le composant RS232 permet d'ajouter une interface série RS232
Utilise par défaut les ports UART
Peux fonctionner avec d'autres ports via des jumpers

## Slide 15: Raspberry USB
La bibliothèque PySerial permet de dialoguer avec les ports USB
  N'utilise pas l'UART qui est dédié au Bluetooth
  Pour connaitre les ports USB il faut se rendre dans le répertoire /dev
  Généralement /dev/ttyUSB0 ou ttyACM0
  ls /dev/tty*
La commande lsusb permet de lister les devices connectées

## Slide 16: TIO
tio est un petit client série
  permet de tester les liaisons
  sudo apt-get install tio
Exemple
  tio /dev/ttyACM0 -b 9600

## Slide 17: PySerial
PySerial permet de programmer un port série en Python
  pip3 install pyserial
  import serial

## Slide 18: Exemple Python - USB
import serial
sock = serial.Serial("/dev/ttyUSB0")
  Ouvre la connexion série
s = sock.read()
  Lit un caractère
s = sock.readline()
  Lit une ligne
print(s.decode())
  Transforme les octets en caractères
sock.write("Hello\n".encode())
  Ecrit une chaine transformée en octets
sock.close()
  Ferme la liaison

## Slide 19: Raspberry RS232
L'adjonction d'un câble USB - RS232 permet de dialoguer en RS232
Il est possible de fixer les noms des devices USB dans ce fichier