## Slide 1
ESP32

## Slide 2: ESP32
ESP32 est une série de microcontrôleurs de type SoC d'Espressif Systems (China)
  Basé sur l'architecture Xtensa LX6 de Tensilica, intégrant la gestion du Wi-Fi du Bluetooth (BT & LE) et un DSP
  C'est une évolution d'ESP8266
  2016
  272Ko de RAM (contre 32Ko pour Arduino)

## Slide 3: ESP8266
Ancêtre de l'ESP8266
Pas de Bluetooth
2013

## Slide 4: Nombreux formats
Nous utiliserons le format NodeMCU

## Slide 5: ESP32

## Slide 6: Alimentation
Par USB 5v
  VIN vaut alors 5v
Par VIN 6v à 9v
  Ne pas brancher en même temps VIN & USB
  En entrée ET sortie
Entrées - Sorties
  Pin 3.3v
Les tensions ne peuvent pas excéder 3.3v
  Il y a des protections thermiques à chaque pin
  Il y a des protections de polarité
  Faire attention !

## Slide 7: Spécification
2 Cores 32 bits 240MHz
Wifi
Bluetooth (Legacy & LE)
512Ko RAM
3.3V
Pins : GPIO ~=30 Analog, Digital & PWM
Bus : I2C, ADC, DAC, UART, CAN, I2S, RMII
UART

## Slide 8: TTL
Transistor – Transistor Logic
Les circuits TTL sont des transistors dont le niveau bas est à 0v et le niveau haut à 5V
Le seuil de déclenchement d'un TTL est souvent compris entre 2v et 3v
L'ESP32 n'est pas vraiment compatible TTL

## Slide 9: LLC
Logic Level Converter 3.3v 5v
  Convertit du 3.3v en 5v
  Pour être complètement compatible TTL
  Utilisé nativement dans l'Arduino mais pas dans l'ESP32

## Slide 10: Wroom
VIN = 5V - CP2102 = UART - BOOT = Flashing mode

## Slide 11: GPIO

## Slide 12: GPIO

## Slide 13: PWM
Tous les pins disponibles en output peuvent être mis en PWM

## Slide 14: I2C
GPIO 21 (SDA)
GPIO 22 (SCL)

## Slide 15: Seeeduino Grove
Branchement facile par connecteur
  Les résistances sont déjà calculées
  Idéale pour le prototypage
  Nécessite un Bridge
  Nécessite des devices avec un branchement adapté

## Slide 16: Arduino Studio
Ce paramètre facilement dans Arduino Studio
  En C
  En Micropython

## Slide 17: Arduino Studio