## Slide 1
Motors

## Slide 2: Les moteurs
Il existe différents types de moteurs électriques
  Les servomoteurs
  Les moteurs pas à pas

## Slide 3: Servomoteurs
Un servomoteur est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure
  C'est donc un système asservi en position
  Servomoteur de 180° : gestion précise de l'angle
  Utilisé pour les vannes et le modélisme
  Servomoteur de 360° : gestion précise de la vitrsse de rotation

## Slide 4: SG90
Les servomoteurs sont une forme particulière de moteurs qui peuvent être fixés à une position spécifique avec une grande précision
Cette position est maintenue pour jusqu’à ce qu’une nouvelle instruction soit donnée.
Les servomoteurs SG90 ont un excellent rapport poids puissance
  Couple de 1,5 kg/cm
  pour seulement 9g

## Slide 5: SG90 et PWM
Ce petit servomoteur est commandé en utilisant un signal PWM de 50 Hz de fréquence
  soit une impulsion toute les 20ms
La position du servomoteur est déterminée par la durée des impulsions, généralement variant entre 1ms et 2ms

## Slide 6: Pinout

## Slide 7: Développement directement en PWM
Nécessite pas mal de calcul
  from machine import Pin,PWM
  import time
  sg90 = PWM(Pin(22, mode=Pin.OUT))
  sg90.freq(50)
  # 0.5ms/20ms = 0.025 = 2.5% duty cycle
  # 2.4ms/20ms = 0.12 = 12% duty cycle
  # 0.025*1024=25.6
  # 0.12*1024=122.88
  while True:
  sg90.duty(26)
  time.sleep(1)
  sg90.duty(123)
  time.sleep(1)

## Slide 8: Servo.py
La librairie Servo.py permet de simplifier le code
  from servo import Servo
  import time
  motor=Servo(pin=22) # A changer selon la broche utilisée
  motor.move(0) # tourne le servo à 0°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(90) # tourne le servo à 90°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(180) # tourne le servo à 180°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(90) # tourne le servo à 90°
  time.sleep(0.3)
  motor.move(0) # tourne le servo à 0°
  time.sleep(0.3)

## Slide 9: Moteur pas à pas
Un moteur pas à pas permet de transformer une impulsion électrique en un mouvement angulaire
Par exemple dans ce type de moteur MRV il y a 6 pas et 4 phases soit 24 pas
  1 pas = 15°

## Slide 10: 28BYJ-48
Moteur pas à pas de 5v ou 12v
  512 pas
  0.18°
  Nécessite > 200mA
  Ne peut pas être piloté seul, nécessite une carte

## Slide 11: ULN2003
Driver du 28BYJ-48
Compatible ESP32 et Arduino
  Nécessite du 5v
  Doit être alimenté depuis VIN 5v

## Slide 12: ULN2003 Pinout

## Slide 13: ULN2003 Code
Un peu difficile à utiliser
  from machine import Pin
  from time import sleep
  IN1 = Pin(26,Pin.OUT)
  IN2 = Pin(25,Pin.OUT)
  IN3 = Pin(33,Pin.OUT)
  IN4 = Pin(32,Pin.OUT)
  pins = [IN1, IN2, IN3, IN4]
  sequence = [[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]
  while True:
  for step in sequence:
  for i in range(len(pins)):
  pins[i].value(step[i])
  sleep(0.001)

## Slide 14: uln2003.py
Librairie Python pour simplifier le code
  s1 = Stepper(HALF_STEP, pin16, pin15, pin14, pin13, delay=5)
  s1.step(100) # Rotate 100 steps clockwise
  s1.step(100, -1) # Rotate 100 steps anti-clockwise
  s1.step(FULL_ROTATION)