## Slide 1
IoT
Chapitre 1
Introduction

## Slide 2: IoT
Internet of Thing
  L'internet des objets est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques.

## Slide 3: Les nano-ordinateurs
Ordinateur de la taille d'une carte de crédit
Faible coût
Encourage la réutilisation des connectiques

## Slide 4: Raspberry Pi
Raspberry Pi
  raspberrypi.org
  c'est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi
  Libre
  Raspberry Pi 1 : 2013

## Slide 5: Raspberry Pi 4B
4 Cœurs Broadcomm
4 * 1.5 GHz
RAM : 1 à 4 Go
4 USB 2 et 3
2 Micro HDMI
Ethernet 1 Gbit/s
Bluetooth 5
Wifi 802.11 ac

## Slide 6: Micro-contrôleur
Un Micro-contrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires et interfaces d'entrées-sorties
  Les microcontrôleurs se caractérisent par un plus haut degré d'intégration, une plus faible consommation électrique, une vitesse de fonctionnement plus et un coût réduit par rapport aux microprocesseurs

## Slide 7: ATM
Micro-contrôleur
Nécessite d'être soudé à une carte
8 bits
20 Mhz

## Slide 8: STM32
Micro-contrôleur
ST Microelectronics
Nécessite d'être soudé à une carte
32 bits
72 Mhz

## Slide 9: Arduino
Arduino est un projet libre de micro-contrôleur
  Hardware
  Sofware
  Pas d'OS
Arduino.cc
Basé sur ATM

## Slide 10: Arduino UNO
Arduino Uno est le produit phare d'Arduino
Contrôleur ATmega328P
Flash : 32Ko
SRRAM : 2Ko
20 MHz en 8 bits

## Slide 11: STM32 Nucleo
Contrôleur STM32
72MHz en 32 bits

## Slide 12: Arduino Giga
STM32

## Slide 13: Raspbery Pi Pico
ARM RP2040
Double cœur
133 MHz en 32 bits
2Mo RAM
264Mo SRAM
Présence d'un GPIO
Compatible Micropython

## Slide 14: ESP32
Xtensa 240MHz double cœurs
32Mo SRAM
1Mo RAM
Wifi
Bluetooth LE

## Slide 15: PyBoard
STM32
Tout intégré
Carte d'apprentissage

## Slide 16: Communications
Filaires
  USB, Série, RS232, Ethernet …
Sans fils
  Wifi, Bluetooth, Infrarouge, 433MHz
Energie faible
  Bluetooth LE, Lora, …
WAN, LAN, PAN, HAN
  HAN : Zigbee, …
Web
  HTTP, REST, JSON, …

## Slide 17: Architecture
Réfléchissons à l'architecture de l'applications

## Slide 18: Les différentes approches
Consommation électrique ?
Budget ?
Nomade ?
Embarqué ?
Communications ?