## Slide 1
IoT
Chapitre 3
Mise en oeuvre

## Slide 2: Attention
Bien faire attention au voltage et à l'intensité
Loi de Ohm : U = R.I
Effet Joule : P = U.I
Par exemple Pmax = 0.41W
  Pour 9V, Imax = Pmax / U, Imax = 45mA

## Slide 3: Calcul d'une résistance
Si vous branchez une LED directement sur le 5V est brule !!
Il faut donc une résistance
Spécifications de la Led :
  Led CMS rouge (Ui = 2.2v ; I = 20mA)
  Ua = 5V
  dU = RI, Ua - Ui = RI
  R = (Ua - Ui) / I
  R = (5 - 2.2) / 0.02
  R = 490 Ohm
  Nous mettrons en série une résistance de 500 Ohm

## Slide 4: Tableau des Leds

## Slide 5: Seeeduino Grove
Branchement facile par connecteur
  Les résistances sont déjà calculées
  Idéale pour le prototypage
Nécessite un Bridge
  Ou une carte Seeeduino
Nécessite des devices adaptées

## Slide 6: Alimentation
L'Arduino peut être alimenté de 5V à 12V
  Pmin = 0.1W sans device, Pmax = 2.5W
Alimenté par USB (5.1V) ou par connecteur
  Le connecteur l'emporte sur l'USB
  Pas de fusible !
  Chute de tension maximale : 1V
  Prévoir une tension de 6V
  Puissance maximale par broche 40mA

## Slide 7: I/O Numérique
Reçoit des 0 et des 1
  0 correspond à 0V
  1 correspond à 5V
Les données peuvent être envoyées avec une certaine fréquence (baudrate) pour pouvoir fabriquer des chiffres
Principe de la communication de série
Il existe des bus de communication pour faciliter ce traitement

## Slide 8: I/O Analogiques
I/O Analogiques et une entrée sortie avec une valeur comprise entre 0V et 5V
Il faut ensuite convertir cette valeur en un chiffre traitable par programmation
Exemple d'entrée analogique
  Un capteur analogique (température, pression, …)
  Un gyroscope
Exemple de sortie analogique
  Une Led en fading

## Slide 9: I/O Numérique
Exemple de sortie numérique
  Une led on / off
  Un relais de puissance
  Un port série
  …
Exemple d'entrée numérique
  Un bouton poussoir
  Un capteur numérique

## Slide 10: Données numériques en série
Les I/O numériques nécessitent l'échange de données en série
  Si le débit est rapide nécessité d'une communication série avec un baudrate
  Présence d'un UART
  Présence d'un Bus

## Slide 11: Tinkercad
Permet de simuler un circuit électronique en ligne
Tinkercad.com

## Slide 12: UART
L'Arduino peut communiquer en liaison série
UART hardware sur I/O Numérique Rx1 / Tx2
  Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Baudrate par défaut 9600
Possibilité d'avoir d'autres port série software

## Slide 13: Bus
Permet de géré plusieurs I/O sans s'occuper de l'adressage
L'Arduino possède plusieurs protocoles de bus
SPI
  Rapide 4Mbits/s uniquement en interne ou avec les shields
I2C
  100Kbits/s, simple
Ethernet
  10Mbits/s, complexe
CAN
  Nécessite un extension, très performant dans la communication entre Arduino

## Slide 14: Leds Uno
ON
  Led On
L
  Led par défaut
  Digital 13 (LED_BUILTIN)
TX
  Led qui signifie un Transfert série
RX
  Led qui signifie une Réception série

## Slide 15: fonction d'activation
Les données numériques sont
  HIGH = 5v
  LOW = 0v
  Une fonction d'activation permet de passer d'un état à l'autre
  Idem dans un transistor

## Slide 16: Fluctuation
Dans le cas d'un circuit ouvert sur une entrée numérique
  L'entrée n'est en fait reliée à rien
  A cause des courant de fuite la tension peut être > 0v = Bruit
  Le signal peut donc fluctuer et passer à HIGH

## Slide 17: PullDown
En ajoutant une résistance PullDown le signal est forcé à 0v en cas de cicuit ouvert
Passe à 5v sur circuit fermé
  Mais génère un courant de fuite

## Slide 18: PullDown & PullUp
L'Arduino et l'ESP32 possède des résistances PullDown
Elles doivent être activée
L'inverse existe c'est le PullUp
  Quand un signal doit rester à HIGH
  Broche 1 = RESET si DOWN