## Slide 1
IoT
Introduction

## Slide 2: IoT
Internet of Thing
  L'internet des objets est l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques.

## Slide 3: Les nano-ordinateurs
Ordinateur de la taille d'une carte de crédit
Faible coût
Encourage la réutilisation des connectiques

## Slide 4: Raspberry Pi
Raspberry Pi
  raspberrypi.org
  c'est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge dans le cadre de la fondation Raspberry Pi
  Libre
  Raspberry Pi 1 : 2013

## Slide 5: Raspberry Pi 4B
4 Cœurs Broadcomm
4 * 1.5 GHz
RAM : 1 à 4 Go
4 USB 2 et 3
2 Micro HDMI
Ethernet 1 Gbit/s
Bluetooth 5
Wifi 802.11 ac

## Slide 6: Oldies
Les ancêtres des micro-contrôleurs sont les CPU des années 80 et 90
Faible consommation électrique
Programmation uniquement en Assembleur
Zilog Z80
MOS 6502
Motorola 68000

## Slide 7: Micro-contrôleur
Un Micro-contrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires et interfaces d'entrées-sorties
  Les microcontrôleurs se caractérisent par un plus haut degré d'intégration, une plus faible consommation électrique, une vitesse de fonctionnement plus et un coût réduit par rapport aux microprocesseurs

## Slide 8: Eeprom
Ce programme par une Eeprom
  Flash par ISP
  Protocole de flashage par USB
C'est le stockage permanent du micro-contrôleur
Ce programme en C++
  Puis en MicroPython

## Slide 9: Objectif
L'embarqué
La faible consommation électrique
Le tout en 1
Le cout très faible

## Slide 10: La famille des micro-contrôleurs
Atmel AT91 et AVR (Arduino)
ARM Cortex-M et ARM Cortex-R (Téléphonie)
C167 de Siemens/Infineon
Infineon AURIX, TriCore, XMC, XC2000
Hitachi H8
Intel 8051 & 8085, héritier des 8088 et 8086
le Freescale 68HC11, 68HC08, 68HC12, Qorivva MPC5XXX
PIC et dsPIC de Microchip
ADuC d'Analog Devices
MSP430 de Texas Instruments
Zilog Z80 et 8080
PSoC de Cypress Semiconductor
V800 et K0 de NEC

## Slide 11: ST Microelectronics
la famille des ST6, ST7, ST8, ST10, STR7, STR9
Les STM8 et STM32

## Slide 12: STM32
Micro-contrôleur
ST Microelectronics
Compatible MicroPython
32 bits
72 Mhz

## Slide 13: ATMel
ATM
Micro-contrôleur
8 bits
20 Mhz
Très léger

## Slide 14: ESP32
Micro-contrôleur
Compatible MicoPython
32 bits
Wifi + Bluetooth
  Evolution de l'ESP8266 (sans BT)

## Slide 15: RP 2040
Technologie ARM
32 bits
Utilisé par RPI

## Slide 16: Arduino
Arduino est un projet libre de micro-contrôleur
  Hardware
  Sofware
  Pas d'OS
Arduino.cc
Basé sur ATM

## Slide 17: Arduino UNO
Arduino Uno est le produit phare d'Arduino
Contrôleur ATmega328P
Flash : 32Ko
SRRAM : 2Ko
20 MHz en 8 bits

## Slide 18: STM32 Nucleo
Contrôleur STM32
72MHz en 32 bits

## Slide 19: PyBoard
STM32
Tout intégré
Carte d'apprentissage

## Slide 20: Arduino Giga
STM32

## Slide 21: Raspbery Pi Pico
ARM RP2040
Double cœur
133 MHz en 32 bits
2Mo RAM
264Mo SRAM
Présence d'un GPIO
Compatible Micropython

## Slide 22: ESP32
Xtensa 240MHz double cœurs
32Mo SRAM
1Mo RAM
Wifi
Bluetooth LE

## Slide 23: Arduino Nano
ESP 32

## Slide 24: Communications
Filaires
  USB, Série, RS232, Ethernet …
Sans fils
  Wifi, Bluetooth, Infrarouge, 433MHz
Energie faible
  Bluetooth LE, Lora, …
WAN, LAN, PAN, HAN
  HAN : Zigbee, …
Web
  HTTP, REST, JSON, …

## Slide 25: Architecture
Réfléchissons à l'architecture de l'applications

## Slide 26: Les différentes approches
Consommation électrique ?
Budget ?
Nomade ?
Embarqué ?
Communications ?