## Slide 1
IoT
Chapitre 8
Wireless

## Slide 2: Les liaisons sans fils
Les liaisons sans fils sont plébiscitées par leur simplicité
Mais chacune a ces avantages et inconvénient

## Slide 3: Définitions
LAN
  Local Area Network
  IP
WAN
  Wide Area Network
  Internet - IP - HTTP
PAN
  Personnal Area Network
  Bluetooth
HAN
  Home Area Network

## Slide 4: Radio
Les ondes radio de type 433MHz sont très utilisés
  Télécommande
  Plus limité (soit Rx soit Tx)
  Peu sécurisé
  Peu chère

## Slide 5: Wifi
Protocole IP de type LAN
  Energivore
  Fonctionne comme Ethernet
  Se configure très facilement sous Raspbian
Deux configurations possibles
  Avec un routeur (WAN possible)
  En mode Ad-hoc, le raspberry se comporte alors comme un routeur
Se programme avec Flask
Sous Arduino nécessite un shield et la librairie ethernet

## Slide 6: Bluetooth
Le Bluetooth est un protocole sans fil de type PAN
Bluetooth 5 a une portée de 20m et passe les murs
Bluetooth 5 LE (Low Energy) a une portée de l'ordre du mètre
BT RFCOMM est le protocole Bluetooth qui permet d'avoir une liaison série en Bluetooth
  Multi ports
  Permets jusqu'à 50 canaux de communication

## Slide 7: Arduino - BT
Le module basé sur le processeur HC05 permet une liaison Bluetooth 3
  Maitre : diffuse le signal
  Esclave : réceptionne et répond
Peut passer par l'UART par les I/O 0 et 1
Peut passer par SoftwareSerial
  SoftwareSerial blueToothSerial(7,6)
Fonctionne comme un port série classique

## Slide 8: AT
Le Bluetooth nécessite des paramètres supplémentaires par rapport à la liaison série
Le protocole AT permet de définir certains paramètres
blueToothSerial.print("AT");
  Démarre AT
blueToothSerial.print("AT+DEFAULT");
  reset
blueToothSerial.print("AT+NAMECyrilBT");
  Nom du device BT, 12 caractères max
blueToothSerial.print("AT+PIN0000");
  Code PIN
blueToothSerial.print("AT+AUTH0");
  Désative l'authentification
blueToothSerial.flush();
  Vide le cache

## Slide 9: Android
Android est un bon outil pour tester une liaison bluetooth
  Il faut d'abord appairer le téléphone avec l'Arduino
Puis installer Serial Bluetooth Terminal

## Slide 10: Raspberry
Les Raspberry 3B, 4B, 0W possèdent le Bluetooth par défaut
  Hélas l'outil Bluetooth de LX est mauvais
  Blueman est une meilleur alternative
  sudo apt-get install blueman

## Slide 11: PyBluez
PyBluez est la librairie Python pour le bluetooth
Installation parfois délicate
  sudo apt-get install -y libbluetooth3=5.50-1+b12
  sudo apt-get install -y bluetooth libbluetooth-dev
  pip3 install PyBluez

## Slide 12: PyBluez
En mode maitre l'installation est cette fois très difficile
  sudo nano /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service
  Add –C at the end of ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
  sudo sdptool add SP
  sudo systemctl daemon-reload
  sudo service bluetooth restart
  sudo usermod -G bluetooth -a pi
  sudo chgrp bluetooth /var/run/sdp
  sudo cp config/var-run-sdp.path /etc/systemd/system/var-run-sdp.path
  sudo cp config/var-run-sdp.service /etc/systemd/system/var-run-sdp.service
  sudo systemctl daemon-reload
  sudo systemctl enable var-run-sdp.path
  sudo systemctl enable var-run-sdp.service
  sudo systemctl start var-run-sdp.path
  sudo usermod -aG bluetooth pi

## Slide 13: PyBluez
import bluetooth
sock = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
  Instanciation
sock.connect(("00:0E:EA:CF:47:5A", 1))
  Initialise la connexion sur l'adresse MAC et le port 1
  50 ports disponibles
data = sock.recv(1024)
  Lit le buffer BT jusqu'à 1024 caractères, nécessite un decode() pour lire la chaine
sock.send("Hello\n".encode())
  Ecrit
sock.close()
  Ferme la connexion

## Slide 14: readline()
Ce code permet d'avoir un readline comme dans la liaison série
  def readline1(self):
  s = ""
  while (data != '\n'):
  data = self.recv(1).decode()
  s += data
  return s

## Slide 15: Service BT
uuid = "94f39d29-7d6d-437d-973b-fba39e49d4ee"
  id du service BT
sock = bluetooth.BluetoothSocket(bluetooth.RFCOMM)
sock.bind(("", 0))
  Démarre le service sur le raspberry sur le premier port disponible
sock.listen(1)
  Attend une connexion
bluetooth.advertise_service(self.sock, self.service , self.uuid, [uuid, bluetooth.SERIAL_PORT_CLASS], [bluetooth.SERIAL_PORT_PROFILE])
  Publie le service
clientsock, clientinfo= self.sock.accept()
  Accepte la connexion