## Slide 1
IoT
Mise en oeuvre

## Slide 2: TTL
Transistor – Transistor Logic
Les circuits TTL sont des transistors dont le niveau bas est à 0v et le niveau haut à 5V
L'Arduino est donc compatible TTL

## Slide 3: LLC
Le cœur de l'Arduino est en 3.3v
  Mais tous les I/O sont en 5v
  Utilisation intégrée d'un LLC
  Logic Level Converter 3.3v  5v
  Pour être complètement compatible TTL

## Slide 4: Attention
Bien faire attention au voltage et à l'intensité
Loi de Ohm : U = R.I
Effet Joule : P = U.I
Par exemple Pmax = 0.41W
  Pour 9V, Imax = Pmax / U, Imax = 45mA

## Slide 5: Calcul d'une résistance
Une LED est un semi conducteur qui se comporte comme une diode et libère de la lumière
  Si vous branchez une LED sur le 5V elle brule
  Il faut donc une résistance
Led CMS rouge (Ui = 2.2v +/- 0.1v; I = 20mA)
  Ua = 5V
  dU = RI
  Ua - Ui = RI
  R = (Ua - Ui) / I
  R = (5 - 2.2) / 0.02
  R = 140 Ohm +/- 5 Ohm

## Slide 6: Tableau des Leds

## Slide 7: Seeeduino Grove
Branchement facile par connecteur
  Les résistances sont déjà calculées
  Idéale pour le prototypage
  Nécessite un Bridge
  Nécessite des devices avec un branchement adapté
Seeeduino Lotus

## Slide 8: Kit Grove

## Slide 9: Alimentation
L'Arduino peut être alimenté de 5V à 12V
  Pmin = 0.1W sans device, Pmax = 2.5W
Alimenté par USB (5.1V) ou par connecteur
  Le connecteur l'emporte sur l'USB
  Pas de fusible !
  Chute de tension maximale : 1V
  Prévoir une tension de 6V
  Puissance maximale par broche 40mA

## Slide 10: I/O Numérique
Reçoit des 0 et des 1
  0 correspond à 0V
  1 correspond à 5V
Les données peuvent être envoyées avec une certaine fréquence (baudrate) pour pouvoir fabriquer des chiffres
Principe de la communication de série
Il existe des bus de communication pour faciliter ce traitement

## Slide 11: I/O Analogiques
I/O Analogiques et une entrée sortie avec une valeur comprise entre 0V et 5V
Il faut ensuite convertir cette valeur en un chiffre traitable par programmation
Exemple d'entrée analogique
  Un capteur analogique (température, pression, …)
  Un gyroscope
Exemple de sortie analogique
  Une Led en fading

## Slide 12: I/O Numérique
Exemple de sortie numérique
  Une led on / off
  Un relais de puissance
  Un port série
  …
Exemple d'entrée numérique
  Un bouton poussoir
  Un capteur numérique

## Slide 13: Données numériques en série
Les I/O numériques nécessitent l'échange de données en série
  Si le débit est rapide nécessité d'une communication série avec un baudrate
  Présence d'un UART
  Présence d'un Bus

## Slide 14: UART
L'Arduino peut communiquer en liaison série
UART hardware sur I/O Numérique Rx1 / Tx2
  Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Baudrate par défaut 9600
Possibilité d'avoir d'autres port série software

## Slide 15: Bus
Permet de géré plusieurs I/O sans s'occuper de l'adressage
L'Arduino possède plusieurs protocoles de bus
SPI
  Rapide 4Mbits/s uniquement en interne ou avec les shields
I2C
  100Kbits/s, simple
Ethernet
  10Mbits/s, complexe
CAN
  Nécessite un extension, très performant dans la communication entre Arduino

## Slide 16: Leds Uno
ON
  Led On
L
  Led par défaut
  Digital 13 (LED_BUILTIN)
TX
  Led qui signifie un Transfert série
RX
  Led qui signifie une Réception série

## Slide 17: fonction d'activation
Les données numériques sont
  HIGH = 5v
  LOW = 0v
  Une fonction d'activation permet de passer d'un état à l'autre
  Idem dans un transistor

## Slide 18: Fluctuation
Dans le cas d'un circuit ouvert sur une entrée numérique
  L'entrée n'est en fait reliée à rien
  A cause des courant de fuite la tension peut être > 0v = Bruit
  Le signal peut donc fluctuer et passer à HIGH

## Slide 19: PullDown
En ajoutant une résistance PullDown le signal est forcé à 0v en cas de circuit ouvert
Passe à 5v sur circuit fermé
  Mais génère un courant de fuite

## Slide 20: PullDown & PullUp
L'Arduino et l'ESP32 possède des résistances PullUp
  Terme inversé
Elles doivent être activée