## Slide 1
MicroPython

## Slide 2: MicroPython
MicroPython est une implémentation du langage de programmation libre, sous licence MIT, de Python, adapté au monde des microcontrôleurs
2012
Ecrit à l'origine pour les processeurs STM32
Fonctionne sur ESP8266, ESP32, PyBoard
Nécessite 16Ko RAM
  Le programme peut faire 256Ko
Code identique côté microcontrôleur et backend

## Slide 3: Avantages
Très proche de Python
Pas de gestion de mémoire
  Pas de pointeur
  Enormément de librairie
  Compatible avec les librairies scientifiques et d'IA
Compatible avec les meilleurs IDE
  PyCharm ESP8266 mais pas en ESP32
  VSCode (difficile)
  Thonny
Portable
  ESP32  Arduino  RPI Pico  STM32

## Slide 4: Inconvénients
Nécessite + de RAM
  Incompatible avec l'Arduino Uno
Certains nouveaux standards peuvent prendre du temps à être implémenté en MicroPython
Le vieux matériel est généralement non compatible

## Slide 5: Python vs MicroPython
Allégement des modules
  Pour tenir en mémoire MicroPython à enlever tout ce qui est gros
  GUI, BD, OS, Sys, …
  Pas de VM
  OO moins puissant
Ajout GPIO et PySerial

## Slide 6: ESP32
MicroPython est compatible Arduino IDE
Thonny IDE
  https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/install-micropython-on-esp32-quickly-with-thonny-ide
Doc
  https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html

## Slide 7: Thonny

## Slide 8: Installation détaillée

## Slide 9: REPL
Read Evaluate Print Loop
  Il s'agit du prompt Micropython accessible via Thonny
  Par défaut sur UART0 (USB)

## Slide 10: Premier script

## Slide 11: Refactorisation du code
Encourager les modules
Encourage la programmation OO
Exemples

## Slide 12: PyCharm
Plugin Micropython
Non compatible ESP32

## Slide 13: VSCode
Le meilleurs mais c'est complexe
  Le flash doit ce faire depuis Thonny puis
  Installer Node.js dernière version
  Installer l'extension Pymkr
  Cliquer sur l'icône Pymkr puis create project
  Puis Add Device

## Slide 14: VSCode
Lancer le terminal Micropython en cliquant sur Terminal et +
Créer un script
Se connecter à la device
Click droit sur le script > Pymakr > Run

## Slide 15: Intellisense
Taper la commande dans le terminal Python
  Et non Micropython
  pip install -U micropython-esp32-stubs --no-user --target ./typings
Pour lancer un nouveau script il faut toujours arrêter l'ancien
  Control+C dans le terminal
C'est assez lourd

## Slide 16: Pour travailler
Pour la formation
  Utiliser Thonny pour Micropython
  Utiliser VSCode pour Python