## Slide 1
MicroPython
Programmation

## Slide 2: Structure du programme
Un bloc d'import
Une initialisation des variables
Une boucle infinie

## Slide 3: Time
Une boucle est trop rapide
Le module time possède les fonctions de sleep
sleep() permet d'effectuer une pause en seconde
sleep_ms() permet d'effectuer une pause en milliseconde
sleep_ms(1000)
  Pause de 1s
  Quasi obligatoire dans un loop

## Slide 4: Les ports digitaux
Renvoient HIGH (1 – 3.3V) ou LOW (0)
  Attention différent de Arduino Uno (5V)
  Nécessite une alimentation 5V pour certains composants
  Pin VIN
Tous les pins à partir de 12 + 4 et 5

## Slide 5: Pin
Pin permet de définir un port
  from machine import Pin
  p0 = Pin(0, Pin.OUT)
  p2 = Pin(2, Pin.IN)
  p4 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
  p5 = Pin(5, Pin.OUT, value=1)
Attention
  PULL_UP et PULL_DOWN sont inversé par rapport à l'Arduino
  Plus logique

## Slide 6: Ecriture
p.on()
  p.value(1)
  Envoie 3.3V sur le port numérique en OUT
p.off()
  p.value(0)
  Envoie 0V sur le port numérique en OUT
Led builtin = Pin 2

## Slide 7: Calcul d'une résistance
Une LED est un semi conducteur qui se comporte comme une diode et libère de la lumière
  Si vous branchez une LED sur le 3.3V elle brule
  Il faut donc une résistance
Led CMS rouge (Ui = 2.2v +/- 0.1v; I = 20mA)
  Ua = 3.3V
  dU = RI
  Ua - Ui = RI
  R = (Ua - Ui) / I
  R = (3.3 - 2.2) / 0.02
  R = 55 Ohm +/- 5 Ohm

## Slide 8: Blink
Le premier exemple

## Slide 9: Lecture
value: int = p.value()
  Lit la valeur du port numérique IN
Pas besoin de résistance PullUp
  Inclue dans le micro-contrôleur

## Slide 10: Bouton poussoir
Permet d'avoir une entrée numérique

## Slide 11: Led & Bouton

## Slide 12: Motion Sensor & Buzzer

## Slide 13: Autres capteurs digitaux
Photosensitive
Capteur de proximité

## Slide 14: Ports Analogiques
ADC
  Analog to Digital Conversion
  Sur ESP32 disponible sur : 4, 12-15, 25-27, 32-39
Permet d'avoir une valeur analogique sur 12 bits
  Entre 0 et 4096
  0 correspond à 0V
  4096 correspond ~= 1V
  Par de port analogique en Output
  Remplacé par des PWM
  Beaucoup moins précis que sur Arduino
  Préférer les bus

## Slide 15: Lecture Analogique
from machine import ADC
adc = ADC(pin)
val = adc.read_u16() # Lecteur 16 bits
val = adc.read_uv() # Valeur en microvolt
adc.width(ADC.WIDTH_10BIT) # Compatibilité Arduino

## Slide 16: Lecture Analogique
Les ports analogiques permettent de lire et écrire dans un range 12 bits
  Par exemple le potentiomètre
  0 => 0°, 4096 => 300°, 2048 => 150°
Le problème de la conversion se pose alors
  Les capteurs ont souvent une conversion linéaire
  Par exemple la température est sur 9 bits

## Slide 17: Le capteur de température
Convertit une température entre 0 et 3.3V
  int a = analogRead(pinTempSensor);
  R = 22KOhm pour ramener à 1V
Pour convertir la tension en température (K°) une conversion linéaire est disponible
  float R = 1023.0/a-1.0;
  R = R0*R;
  float kelvin= 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)
  Pour convertir en d° il suffit de retrancher 273.15

## Slide 18: Le capteur de température
Branché sur D15 avec R=22KOhm
Pins Grove
  Noir = Masse
  Rouge = 3.3V
  Jaune = Sortie Analogique 3.3V

## Slide 19: Potentiomètre
Variateur de tension
  Nécessite une résistance interne : 10KOhm
  Grove fonctionne
Atténuation
  Si on branche le potentiomètre, la valeur maximale est atteinte à mi-course
  Pour utiliser toute l'amplitude du potentiomètre il faut augmenter la plage de lecture (0v – 1v) à (0v – 2.5v)
  Paramètre atten
  machine.ADC(35, atten=machine.ADC.ATTN_11DB)

## Slide 20: Potentiomètre

## Slide 21: PWM
Pulse With Modulation
Permet de reproduire un signal analogique avec du numérique
Sur ESP32 tous les pins en output sont PWM
  La fréquence est réglable

## Slide 22: PWM Initialisation
from machine import Pin, PWM
pwm4 = PWM(Pin(4), freq=5000, duty_u16=65536)
freq = fréquence du PWM
  De 1Hz à 40MHz
  + élevé = + précis = + CPU
  duty_u16 = range des valeurs, de 0 à 2**16

## Slide 23: PWM Lecture
pwm.duty_u16(value)
  Ecrit la donnée en 16 bits
pwm_duty(value)
  Ecrit la donnée en 10 bits

## Slide 24: Fading sur Led
Les LED peuvent être branchées sur une sortie PWM
  Une sortie à 1.65V permet d'avoir une luminosité à 50%
Exemple
  pwm2.duty_u16(val16)
  Permet d'adapter l'intensité de la LED à un potentiomètre

## Slide 25: Fading led

## Slide 26: Clock
Certains pins sont des horloges
  14 : HSPI CLK
  18 : VSPI CLK
  22 : I2C CLK
Utile pour faire passer plusieurs infos sur un pin digital
  Principe du Bus
  Utilisé par certains composants hors bus

## Slide 27: 7 Segments 4 Digits Display
TM1637

## Slide 28: TM1637
import tm1637
  A copier (par save as) sur micro-contrôleur
  Ne fonctionne pas sur mes tests

## Slide 29: ULN2803
Les micro-contrôleurs ne peuvent pas gérer > 5v
  Pour gérer des tensions > 5v jusqu'à 50v il faut un ULN2803
Par exemple
  Sorties digitales sur pins 1 à 8
  GND sur GND
  12V sur pin 10
  La sortie est inversée
  5v sur 5 => LOW sur 14 (OUT5)
  5v sur 6 => HIGH sur 13 (OUT6)
  Seuil de déclenchement entre 2v et 3v

## Slide 30: Relais de puissance
Les micro-contrôleurs ne peuvent pas gérer > 5v
Pour le 220v il faut un relais de puissance
  Fonctionnement simple en digital
  Nécessite du 5v