## Slide 1
IoT
Chapitre 6
Raspbian

## Slide 2: Raspian
Raspberry Pi nécessite un OS pour fonctionner
Raspian est un Linux dérivé de Debian
Possède l'interface graphique LX
  Très faible empreinte mémoire
Une alternative est Noobs
  N'est pas fait pour une utilisation professionnelle

## Slide 3: Installation
Il faut télécharger l'image
Formater une carte SD
Transférer l'image sur la carte

## Slide 4: 1er démarrage

## Slide 5: 1er démarrage
Démarage en mode graphique
  Nécessite un clavier, une souris et un écran
Configuration initiale
  raspi-config
  Permet de se connecter au réseau, de choisir un nom un mot de passe, un mode de démarrage, une langue et un clavier

## Slide 6: LX
LX est une interface graphique légère basé sur Gnome
  Utilisable sur Pi 3 et 4
  Peu utilisable sur Pi Zero

## Slide 7: Le terminal
Permet d'accéder au bash linux

## Slide 8: Configuration par défaut
Voici les paramètres par défaut su Raspberry
  login : pi
  password : raspberry
  autologin : true
  ssh : false
  ip : dynamique par ethernet

## Slide 9: raspi-config
raspi-config permet de modifier la configuration du Raspberry
sudo raspi-config

## Slide 10: ifconfig
La commande ifconfig (Interface Config) permet de connaitre son adresse IP
Il est également possible de configurer le Wifi via l'icône en bas à droite de l'écran

## Slide 11: 1er démarrage sans écran
Si vous n'avez pas d'écran au premier démarrage il est néanmoins possible de démarrer
  Facultatif
Pour cela il faut depuis un autre PC écrire directement des fichiers sur la partition boot de la carte SD
  Afin d'activer le SSH et le réseau

## Slide 12: 1er démarrage sans écran - Ethernet
Ethernet
  Le plus simple est de connecter un câble Ethernet car il n'y a pas de configuration
  Scanner le réseau depuis le routeur pour connaitre la nouvelle adresse IP du Raspberry
  Commande arp -a

## Slide 13: 1er démarrage sans écran - Wifi
Wifi
  Créer un fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la partition boot, puis scanner le réseau avec scanips.py
  ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
  update_config=1
  country=FR
  network={
  ssid="yourssid"
  psk="yourpassword"
  key_mgmt=WPA-PSK
  }

## Slide 14: 1er démarrage sans écran - SSH
Activer SSH
  Créer un fichier SSH vide à la racine de la partition boot de la carte
  Accéder via un client SSH

## Slide 15: SSH
SSH (Secure Shell) est un protocole pour communiquer avec un shell distant
Nécessite d'être activé sur Raspian
Sur Windows nécessite l'installation de SSH
  Mode admin
  Si non admin installation de PuTTY
Connection
  ssh pi@192.168.1.100 ou ssh pi@raspberrypi

## Slide 16: 1er SSH
Les 2 premières commande a effectuer sont
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
Sudo
  Super user do
  Droit admin
apt-get
  Utilitaire Debian d'installation
update et upgrade
  Met le système à jour

## Slide 17: VNC
VNC et Remote Desktop sont des outils d'accès distant accessible depuis Windows
Pour les installer
  sudo apt-get install -y tightvncserver
  sudo apt-get install -y xrdp

## Slide 18: Samba
Samba est un protocole pour partager des disques durs et le DNS entre Windows et Linux
Pour l'installer
  sudo apt-get install -y samba samba-common-bin
  sudo nano /etc/samba/smb.conf
  nano est un mini éditeur de texte
  Ajouter à la fin du fichier la dernière section du fichier config/smb.conf
  chmod pi 777
Après reboot le Raspberry est accessible par partage de fichier \\raspberrypi