## Slide 1
IoT
Chapitre 6
Raspbian

## Slide 2: Raspian
Raspberry Pi nécessite un OS pour fonctionner
Raspian est un Linux dérivé de Debian
Possède l'interface graphique LX
  Très faible empreinte mémoire
Une alternative est Noobs
  N'est pas fait pour une utilisation professionnelle

## Slide 3: Installation
Il faut télécharger l'image
Formater une carte SD
Transférer l'image sur la carte

## Slide 4: 1er démarrage

## Slide 5: 1er démarrage
Démarage en mode graphique
  Nécessite un clavier, une souris et un écran
Configuration initiale
  raspi-config
  Permet de se connecter au réseau, de choisir un nom un mot de passe, un mode de démarrage, une langue et un clavier

## Slide 6: LX
LX est une interface graphique légère basé sur Gnome
  Utilisable sur Pi 3 et 4
  Peu utilisable sur Pi Zero

## Slide 7: 1er démarrage sans écran
Activer SSH
  Créer un fichier vide à la racine de la partition boot de la carte
Activer le Wifi
  Créer un fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la partition boot, puis scanner le réseau avec scanips.py
  ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
  update_config=1
  country=FR
  network={
  ssid="yourssid"
  psk="yourpassword"
  key_mgmt=WPA-PSK
  }

## Slide 8: Le terminal
Permet d'accéder au bash linux

## Slide 9: raspi-config
raspi-config permet de modifier la configuration du Raspberry
sudo raspi-config

## Slide 10: ifconfig
La commande ifconfig (Interface Config) permet de connaitre son adresse IP

## Slide 11: SSH
SSH (Secure Shell) est un protocole pour communiquer avec un shell distant
Nécessite d'être activé sur Raspian
Sur Windows nécessite l'installation de SSH
  Mode admin
  Si non admin installation de PuTTY
Connection
  ssh pi@192.168.1.100 ou ssh pi@raspberrypi

## Slide 12: 1er SSH
Les 2 premières commande a effectuer sont
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
Sudo
  Super user do
  Droit admin
apt-get
  Utilitaire Debian d'installation
update et upgrade
  Met le système à jour

## Slide 13: VNC
VNC et Remote Desktop sont des outils d'accès distant accessible depuis Windows
Pour les installer
  sudo apt-get install -y tightvncserver
  sudo apt-get install -y xrdp

## Slide 14: Samba
Samba est un protocole pour partager des disques durs et le DNS entre Windows et Linux
Pour l'installer
  sudo apt-get install -y samba samba-common-bin
  sudo nano /etc/samba/smb.conf
  nano est un mini éditeur de texte
  Ajouter à la fin du fichier la dernière section du fichier config/smb.conf
  chmod pi 777
Après reboot le Raspberry est accessible par partage de fichier \\raspberrypi