## Slide 1
IoT
Programmation

## Slide 2: C++
C++ est un langage de programmation orienté objet
Arduino est compatible C++ 11 et GCC
C++ 16 bits
  Convertit en 8 bits
  int € [-32 767 .. 32768]
  uint < 65536

## Slide 3: Arduino Studio
IDE Arduino

## Slide 4: Arduino Studio
Présentation de l'outil
Principe de la compilation

## Slide 5: Outils
Permet de débugger l'application
Moniteur série
Port
Type de carte
Téléversage

## Slide 6: Hello World!
Mon premier programme
Permet de communiquer dans un premier temps avec Arduino Studio par le port série
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello World!")

## Slide 7: setup() et loop()
setup() est la première fonction appelée lors du démarrage de l'Arduino
loop() est appelé en boucle après setup()

## Slide 8: Loop
La fonction loop() est exécuté une infinité de fois
  setup()
  loop()
  loop() … loop()
L'intelligence du code se trouve dans cette fonction
  Attention c'est très rapide, nécessité d'un delay

## Slide 9: delay()
delay() permet d'effectuer une pause en milliseconde
delay(1000)
  Pause de 1s
  Quasi obligatoire dans un loop

## Slide 10: Les ports digitaux
Renvoient HIGH (1 – 5V) ou LOW (0)

## Slide 11: Blink
Le premier exemple

## Slide 12: pinMode()
pinMode() permet de définir un port
  pinMode(8, OUTPUT)
  pinMode(7, INPUT)
  pinMode(6, INPUT_PULLUP)
  pinMode(5, INPUT_PULLDOWN)
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT)

## Slide 13: digitalWrite
digitalWrite(8, HIGH)
  Envoie 5V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 1)
digitalWrite(8, LOW)
  Envoie 0V sur le port numérique 8
  Identique à digitalWrite(8, 0)

## Slide 14: Led

## Slide 15: digitalRead
boolean val = digitalRead(8)
  Lit la valeur du port numérique 8

## Slide 16: Bouton poussoir
Permet d'avoir une entrée numérique

## Slide 17: Grove
Permet de se passer de carte d'essai ou de soudure

## Slide 18: Led & Bouton

## Slide 19: Ports Analogiques
l'Arduino UNO possède 5 ports analogiques en input seulement
  A0 à A4
Permet d'avoir une valeur analogique sur 10 bits
  Entre 0 et 1024
  0 correspond à 0V
  1024 correspond à 5V
Par de port analogique en Output
  Remplacé par des PWM
Peuvent fonctionner en digital

## Slide 20: Lecture Analogique
Les ports analogiques permettent de lire et écrire dans un range 10 bits
  Par exemple le potentiomètre
  0 => 0°, 1023 => 300°, 512 => 150°
Le problème de la conversion se pose alors
  Les capteurs ont souvent une conversion linéaire
  Par exemple la température est sur 9 bits
AnalogRead(A0)
  Lit une donnée analogique sur le pin analogique 0
  AnalogWrite(A1) : non compatible UNO
  Ecrit une donnée analogique sur le pin analogique 1

## Slide 21: Le capteur de température
Convertit une température entre 0 et 5V
  int a = analogRead(pinTempSensor);
  Serial.print("Analog =");
Pour convertir la tension en température (K°) une conversion linéaire est disponible
  float R = 1023.0/a-1.0;
  R = R0*R;
  float kelvin= 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)
Pour convertir en d° il suffit de retrancher 273.15

## Slide 22: Le capteur de température

## Slide 23: PWM
Pulse With Modulation
Permet de reproduire un signal analogique avec du numérique
Sur Arduino UNO les pins PWM sont 3,5,6,9,10
  5 et 6 sont à 980Hz, les autres à 490Hz

## Slide 24: PWM
L'Arduino possède 6 ports PWM
  Préfixés par ~
  Peuvent être utilisés en digital ou analog

## Slide 25: Fading sur Led
Les LED peuvent être branchées sur une sortie PWM
  Une sortie à 2.5V permet d'avoir une luminosité à 50%
Exemple
  val = analogRead(analogPin);
  analogWrite(ledPin, val );
  Permet d'adapter l'intensité de la LED à un potentiomètre

## Slide 26: Fading led

## Slide 27: Boucle for
La boucle for permet de boucler sur des valeurs
Exemple le fading led
  void loop() { for(i = 0; i < 255; i++) { analogWrite(LED, i); delay(10); } for(i = 255; i > 0; i--) { analogWrite(LED, i); delay(10); } }

## Slide 28: Potentiometre