## Slide 1
IoT
Chapitre 8
Les communications filaires

## Slide 2: Les liaisons filaires
Les liaisons filaires sont encore très utilisées pour leur robustesse
USB
  Facile mais ne supporte pas la longueur
  Rapide (USB 3)
RS232
  Très fiable (contrôle de redondance)
  Lent et faible distance
Ethernet
  Très fiable et très rapide (Gbit/s)
  Nécessite une infrastructure IP

## Slide 3: La liaison série
La liaison série permet de transmettre des données par des ports numériques
  Nécessite une synchronisation précise
  baudrate
L'Arduino et le Raspberry possède une puce spécialisée dans la liaison série : L'UART

## Slide 4: UART
Universal Asynchronous Receiver Transmitter
Une trame UART est constituée des bits suivants :
  Constitution d'une trame UART
  un bit de start toujours à 0 : servant à la synchronisation du récepteur
  Données : la taille des données est comprise entre 5 et 9 bits. Bits envoyés du LSB (bit de poids faible) au MSB (bit de poids fort).
  Parité : Paire ou Impaire (optionnel)
  Fin : Un bit de stop, toujours à 1. La durée de celui-ci varie entre 1, 1.5 et 2 (A l'utilisateur de choisir).
  Le niveau logique de repos est le 1.

## Slide 5: Arduino UART
Sur l'Arduino l'UART est par défaut sur le port USB
  Peut être surcharger sur les I/O 0 (Tx) et 1 (Rx)
Serial.begin(9600)
  Démarre la liaison série par défaut en 9600 bauds
  Peut aller jusqu'à 115200 sur Uno largement plus sur d'autres carte
Serial.print("Hello") écrit une trame série
Serial.println("Hello") écrit une trame série terminée par un \n

## Slide 6: Lecture Arduino
Serial.available()
  Renvoie le nombre d'octet dans la mémoire de réception
Serial.read()
  Lit un octet
Serial.readStringUntil('\n')
  Lit une String jusqu'au retour chariot

## Slide 7: SoftwareSerial
La librairie SoftwareSerial permet de communiquer en série sans passer par l'UART
  Un peu moins fiable
  Permet d'avoir plusieurs liaison série
  Permet d'utiliser d'autres I/O que 0 et 1
Par exemple
  #include <SoftwareSerial.h>
  SoftwareSerial mySerial(7, 6);
  mySerial.println("hello")
  Permet de communiquer en série sur les I/O 6 et 7

## Slide 8: RS232
Le composant RS232 permet d'ajouter une interface série RS232
Utilise par défaut les ports UART
Peux fonctionner avec d'autres ports via des jumpers
  Nécessite alors SoftwareSerial

## Slide 9: Raspberry USB
La bibliothèque PySerial permet de dialoguer avec les ports USB
  N'utilise pas l'UART qui est dédié au Bluetooth
  Pour connaitre les ports USB il faut se rendre dans le répertoire /dev
  Généralement /dev/ttyUSB0 ou ttyACM0
  ls /dev/tty*
La commande lsusb permet de lister les devices connectées

## Slide 10: TIO
tio est un petit client série
  permet de tester les liaisons
  sudo apt-get install tio
Exemple
  tio /dev/ttyACM0 -b 9600

## Slide 11: PySerial
PySerial permet de programmer un port série en Python
  pip3 install pyserial
  import serial

## Slide 12: Exemple Python - USB
import serial
sock = serial.Serial("/dev/ttyUSB0")
  Ouvre la connexion série
s = sock.read()
  Lit un caractère
s = sock.readline()
  Lit une ligne
print(s.decode())
  Transforme les octets en caractères
sock.write("Hello\n".encode())
  Ecrit une chaine transformée en octets
sock.close()
  Ferme la liaison

## Slide 13: Raspberry RS232
L'adjonction d'un câble USB - RS232 permet de dialoguer en RS232
Il est possible de fixer les noms des devices USB dans ce fichier