## Slide 1
IoT
Chapitre 12
Les protocoles IoT

## Slide 2: Le défis des protocoles IoT
Un protocole IoT doit être
  Fiable
  Low energy

## Slide 3: LoRa
LoRa (Long Range)
LoRa est un protocole radio de longue portée et de faible consommation électrique
U = 3.3v
I = 13.5mA en réception soit 0.04W
  2.7 en attente soit 9mW
I = 124mA en émission soit 0.4W
d = 5km en zone urbaine, 15 km en campagne

## Slide 4: LoRaWAN
LoRaWAN est un protocole permettant la communication à bas débit, par radio, d'objets à faible consommation électrique communiquant selon la technologie LoRa et connectés à l'Internet via des passerelles
  LoRa permet de connecter des objets nécessitant une longue autonomie (comptée en années), dans un volume (taille d'une boite d'allumettes ou d'un paquet de cigarettes) et un coût réduits
  Débit faible (en kbits/s)

## Slide 5: Arduino LoRaWAN
La carte Seeeduino LoRaWAN

## Slide 6: Sigfox
Sigfox est un opérateur de télécommunications français qui est spécialisé dans le M2M via des réseaux bas débit
  Il contribue à l'Internet des objets en permettant l'interconnexion via une passerelle
  Sa technologie radio UNB (« Ultra narrow band ») lui permet de bâtir un réseau cellulaire bas-débit, économe en énergie. Ce type de réseau est déployé dans certaines bandes de fréquences ISM, disponibles mondialement sans licence. En Europe, la bande de fréquence ISM utilisée est celle de 868 MHz et les technologies de modulation sont DBPSK et GFSK.

## Slide 7: 5G
La 5G permet également d'avoir des transferts bas débit

## Slide 8: Bluetooth
Bluetooth 5 LE est aujourd'hui considéré comme un protocole IoT